江苏省瑞丰盐业有限公司食盐分装车间

码剁手控制柜封闭式房间制作安装工程

项目询价公告

车间现有7台码垛机械手，后续软水盐生产线、立袋生产线、硝生产线各增设1台，总计10台码垛机械手。现有7台码垛机械手都在正常使用，其配电柜和控制柜均在现场处于裸露状态。随着梅雨季节及高温天气的来临，天气越来越炎热潮湿，影响电气设备的安全稳定运行。码垛手在运行过程中电气控制柜发热，散热不好易造成设备不能正常运转，影响生产运行。码垛手电子元件和电脑板对现场温度、湿度和现场清洁度要求较高，需进行特别防护，安全防护不到位将影响设备正常运行及使用寿命。为延长其使用寿命，避免损坏电气元件，保障生产连续安全稳定运行，特制作10台码垛手控制柜封闭房间，对其电器设施及控制系统进行安全防护。公司决定比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。报价按招标工程量清单分项列明单价，以项目总金额报价，公司与中标人签订合同。

- 要求

1、小包装3套，尺寸为2.7m*2.5m*2.5m;

2、大包装7套，尺寸为2.8m*2.6m*2.5m;

3、每套房间安装1.0匹空调1台，空调排水管下方地面开孔，用不锈钢片覆盖，水直接排入地下；

4、房间制作要求：墙体采用方铝合金板做框架，墙面下部采用高1.1米、厚度为7毫米铝合金板镶嵌，中部采用高1米、厚5毫米浮法玻璃镶嵌，墙面上部采用高0.4米、厚度为7毫米铝合金板镶嵌；顶部采用防火夹芯板封闭，上部拟放空调外机；门板采用钛合金门，带锁具，尺寸2m*0.9m；码垛手封闭式房间制作安装后，可以满足码垛手对现场温度、湿度及清洁度的使用要求，避免损坏电气元件，延长其使用寿命，保障生产连续安全稳定运行。

5、空调品牌为格力牌。请注意工程量清单空调品牌项报价。

- 最高限价

项目总造价最高不超过 151000 元（含9％增值税）。

- 施工工期 20 个工作日。

- 报价须知：

报价人请根据招标工程量清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）和相关报价材料于2023年5月30日下午13:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：89208581。现场联系人：孙晨风,电话：18251708881。

超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

瑞丰公司生产技术部

2023年5月25日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日